## Slide 1
Mobilität in Quartieren
-
Baustein für die Energiewende?
Beitrag zur EWB-Stunde auf Basis des Forschungsprojekts NEQModPlus
Prof. Dr.-Ing. Jan Riel, 05.07.2023

## Slide 2
Gesamtprojekt

## Slide 3
Gesamtprojekt
Schwerpunkt: Modellierung von Energiebedarf und -versorgung
Bisher kaum berücksichtigt: a) Verbreitung der E-Mobilität b) Energieversorgung von der Tankstelle nach Hause c) Mobilität tritt in Konkurrenz zur Energieversorgung im Quartier

## Slide 4
Teilvorhaben Mobilität: Überblick
Ziel: a) Modellierung des (elektrischen) Energiebedarfs für Mobilität b) Bereitstellung einer Schnittstelle für energetische Modellierung des Quartiers
Maßgebliche Kenngrößen: a) Anzahl Einwohner und Besucher im Quartier [Pers.] b) Anzahl der Wege pro Person und Tag [Wege/Tag] c) Modal Split bzw. MIV-Anteil [%] d) Wegelänge [km] e) Spezifischer Energiebedarf E-Autos [kWh/km] f) Ladeverhalten g) zeitliche Verteilung von Verkehrsbewegungen
Das heißt: - zuerst Mobilitätskennwerte modellieren - dann Energiebedarf für Mobilität

## Slide 5
Dokumentierte Quartiere
Untersuchungsgegenstand: Sieben nach energetischen Randbedingungen ausgewählte Beispielquartiere
Stadt | Bezeichnung | Laufzeit | Status | Typus
Landshut | Ludmilla Wohnpark | 2010 – 2014 | abgeschlossen | Wohnquartier
Karlsruhe-Rintheim | Rintheimer Feld | 2012 - 2015 | abgeschlossen | Wohnquartier
Karlsruhe-Durlach | Smartes Quartier Durlach | 2018 – 2021 | laufend | Wohnquartier
Wüstenrot | Vordere Viehweide | 2012 – 2017 | abgeschlossen | Wohnquartier
Geretsried | Neue Mitte / Puls G | 2015 – 2019 Verlängert bis 12/2020 | abgeschlossen | Mischquartier
Detmold | Berufskollegzentrum | 2010 - 2015 | abgeschlossen | Nichtwohnquartier (Schulcampus)
Stuttgart | Hochschule für Technik | 2015 – 2018 | abgeschlossen | Nichtwohnquartier (Universitätscampus)
Berlin | FUBIC | Baubeginn 2022 | laufend | Nichtwohnquartier (Business and Innovation Center)

## Slide 6
Dokumentierte Quartiere
Differenzierung
Nach Realisierungsgrad:
Bestehende Quartiere  „einfach“ zählen
Geplante Quartiere  Erfahrungswerte und Modelle
Nach Quartierstyp:
Wohnen
Gewerbe
Mischgebiete
Campus
etc..
Landshut (Wohnen)
Karlsruhe - Rintheim (Wohnen) - Durlach (Wohnen)
Wüsterot (Wohnen)
Geretsried (Mischquartier)
Detmold (Berufsschul-Campus)
Stuttgart (Uni-Campus)
Berlin (Business Campus)

## Slide 7
Herausforderung: Mobilität abhängig von Randbedingungen
Quartiere unterschiedlichen Typs „ticken“ unterschiedlich bzgl. ihrer Mobilität

## Slide 8
Mobilitätskennwerte
Tagesganglinien Quell- und Zielverkehr
Wohngebiet
Gewerbegebiet
Einzelhandel
Quelle: Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2006)

## Slide 9
Mobilitätskennwerte
MiD 2017: Modal Split und Wegelängen nach Verkehrsmittel und Raumtyp

## Slide 10
Mobilitätskennwerte
Dichte von Einwohner:innen und Beschäftigten
Quelle: FGSV, Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (2006)
* 1 ha = 100 m x 100 m = 10.000 m²
*

## Slide 11
„Tool Mobilität“ (TOM)
Kennwerte Mobilität + Energie:
Wegeanzahl, -länge, Modal Split
Ladedauern
spez. Verbräuche, etc..
(Durch Nutzer anpassbar)
Ganglinien nach…
Quell- und Zielverkehr
Werktag, Samstag, Sonn-/Feiertag
Benutzergruppe
(Nicht durch Nutzer anpassbar)
Eckdaten Quartier:
Größe
Einwohner
Beschäftige
Nutzungen
Ausgabedaten:
Tagesganglinie für - Verkehrsaufkommen [Wege] - Verkehrsleistung [Pkw-km] - Energiebedarf [kWh]

## Slide 12
„Tool Mobilität“ (TOM)
Zusammenführung von Daten in „Tool Mobilität“ (TOM) zur Abschätzung der Mobilitätskennwerte und der benötigten Energie
Eingangsdaten:
Raumtyp, Einwohner:innen, Nutzungsmischung /-angebot

## Slide 13
„Tool Mobilität“ (TOM)
Fiktives Beispielquartier: Dateneingabe
Raumtyp 73 (Mittelstadt, städtischer Raum in Stadtregion)
2.000 Bewohner*innen leben im Quartier
1.000 m² BGF unternehmensorientierte Dienstleistungen (Steuerberatung etc.)
1.000 m² publikumsorientierte Dienstleistungen (Arztpraxen etc.)
1.000 m² Gastronomie
Kindergarten

## Slide 14
„Tool Mobilität“ (TOM)
Fiktives Beispielquartier: Mobilitätskennwerte nach Abschätzung
Nutzergruppe | Werktag
Bewohner*innen | 
Anzahl der Bewohner*innen | 2000
Anzahl pro Wege und Person | 3,1
MIV-Anteil an allen Wegen [%] | 46%
mittlere Wegelänge MIV-Fahrer [km] | 15
Zwischenergebnis gefahrene km Bewohner*innen [km] | 42.780
Besucher*innen | 
Besucher*innen anteilig an Bewohnerwegen | 5%
Zwischenergebnis gefahrene km Besucher*innen [km] | 2.139
Beschäftigte | 
Anzahl der Beschäftigten bzw. Anzahl der Arbeitsplätze | 120
Anzahl Wege pro Person und Tag | 2,5
MIV-Anteil für Arbeitswege [%] | 32%
mittlere MIV-Wegelänge der Arbeitswege [km] | 22,2
Zwischenergebnis gefahrene km Beschäftigte [km] | 2.133
… Kund*innen Einkauf / Gastronomie / Dienstleistung … | …
Summe Verkehrsleistung [Pkw-km] | 65.004

## Slide 15
„Tool Mobilität“ (TOM)
Fiktives Beispielquartier: (Elektrischer) Energiebedarf für Mobilität
Nutzergruppe | Werktag
Bewohner*innen | 
Zwischenergebnis gefahrene km Bewohner*innen [km] | 42.780
Ladedauer Bewohner*innen [h] | 8
Verbrauch [kWh/100 km] | 20
Ladeverlust je nach Modell [%] | 15%
Ladevorgänge zu Hause [%] | 80%
Zwischenergebnis Bewohner*innen Energie [kWh] | 7.872
Besucher*innen | 
Zwischenergebnis gefahrene km Besucher*innen [km] | 2.139
Ladedauer Besucher*innen [h] | 4
Verbrauch [kWh/100 km] | 20
Ladeverlust je nach Modell [%] | 15%
Ladevorgänge [%] | 15%
Zwischenergebnis Besucher*innen Energie [kWh] | 74
… Beschäftigte, Kund*innen Einkauf / Gastronomie / Dienstleistung | …
Gesamte für Mobilität benötigte Energie [kWh] | 8.638
Notes: Das ganze „übersetzt in Energie…

## Slide 16
„Tool Mobilität“ (TOM)
Modellierung von Ganglinien:

## Slide 17
Anwendung auf Szenarien
Antriebswende
E-Bikes
 |  | Pkw-Verkehrsleistung [km] | E-Bike-Verkehrsleistung [km] | Energiebedarf Mobilität [kWh]
 |  | 65.004 | 0 | 8.638
 |  | 18.201 | 46.803 | 2.711

## Slide 18
Szenario 2: E-Bikes

## Slide 19
Szenario 2: E-Bikes
Schön da. Aber mit langen Wegen und viel MIV

## Slide 20
Szenario 2: E-Bikes
Aktion „Tausche Autoschlüssel gegen E-Bike“
20 E-Bikes, 120 Personen, jeweils 10 Tage Testzeitraum

## Slide 21
Szenario 2: E-Bikes
Chart: Vor Testphase (n=495)
| < 1 km | 1 - 2 km | 2 - 5 km | 5 - 10 km | 10 - 20 km | > 20 km
E-Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | 11
Fuß | 6 | 16 | 15 | 19 | 5 | 0
Kfz (Fahrer) | 5 | 12 | 105 | 110 | 57 | 75
Kfz (Mitfahrer) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4
ÖV | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6
Chart: Während Testphase (n=417)
| < 1 km | 1 - 2 km | 2 - 5 km | 5 - 10 km | 10 - 20 km | > 20 km
E-Bike | 2 | 21 | 55 | 86 | 82 | 36
Rad | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8
Fuß | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1
Kfz (Fahrer) | 0 | 3 | 10 | 26 | 11 | 16
Kfz (Mitfahrer) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0
ÖV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22
Anwendung auf Szenarien
Antriebswende
E-Bikes
 |  | Pkw-Verkehrsleistung [km] | E-Bike-Verkehrsleistung [km] | Energiebedarf Mobilität [kWh]
 |  | 65.004 | 0 | 8.638
 |  | 18.201 | 46.803 | 2.711

## Slide 23
Anwendung auf Szenarien
Antriebswende
E-Bikes
Carsharing
Ridepooling
 |  | Pkw-Verkehrsleistung [km] | E-Bike-Verkehrsleistung [km] | Energiebedarf Mobilität [kWh]
 |  | 65.004 | 0 | 8.638
 |  | 18.201 | 46.803 | 2.711
 |  | 65.004 | 0 | 8.638
 |  | 33.450 | 0 | 4.578
Was, wenn wir nicht nur Antriebe ändern, sondern mal uns selbst?
Welche Faktoren bestimmen das Mobilitätsverhalten?

## Slide 24
Einflussfaktoren auf das Mobilitätsverhalten
Analyse der Quartiere nach mobilitätsrelevanten Merkmalen
 | Landshut | KA-Rintheim | KA-Durlach | Wüstenrot | Geretsried | Detmold | Berlin | Stuttgart
Quartiersart (nach BauNVO) | Wohnquartier | Wohnquartier | Wohnquartier | Wohnquartier | Mischquartier | Campus | Campus | Campus
Zustand | Neubau | Sanierung | Sanierung | Neubau | Neubau | Sanierung | Sanierung & Neubau | Sanierung
Raumtyp (nach RegioStar7) | Zentrale Städte einer ländlichen Region (75) | Regiopolen und Großstädte (72) | Regiopolen und Großstädte (72) | Kleinstädtischer, dörflicher Raum einer ländlichen Region (77) | Mittelstädte, städtischer Raum einer ländlichen Region (76) | Zentrale Städte einer ländlichen Region (75) | Metropolen (71) | Metropolen (71)
Kfz-Anteil am Modal-Split (werktags) | 31 % ** | 31 % ** | 30 % ** | 53 % ** | 48 % * | (62 %) | (37 %) | 22 % ***
Mittlere Kfz-Wegelänge [km] nach MiD | 15 km | 15 km | 15 km | 16 km | 14 km | (17 km) | (18 km) | (18 km)
ÖPNV-Angebot (nach VwV) | ausreichend (5 Punkte) | sehr gut (11 Punkte) | sehr gut 10 Punkte | ausreichend (5 Punkte) | ausreichend (6 Punkte) | ausreichend (6 Punkte) | sehr gut 11 Punkte | sehr gut 12 Punkte
Car-Sharing-Angebot | im Umfeld | im Umfeld | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | im Umfeld | im Umfeld | im Umfeld
Bike-Sharing-Angebot | im Umfeld | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden
Ladepunkte für E-Mobilität | im Umfeld | im Umfeld | nicht vorhanden | im Umfeld | vorhanden | im Umfeld | im Umfeld | vorhanden
Nahversorgungsangebot | im Umfeld | vorhanden | im Umfeld | im Umfeld | vorhanden | im Umfeld | im Umfeld | im Umfeld
* Regionalauswertung Bayern ** eigene Erhebungen *** Heckmann, 2019

## Slide 25
Stichprobe: 8 Quartiere viel zu wenig
Karlsruhe
Knielingen 2.0
Nordstadt Nord
Albgrün
Sonnengrün
Kirchfeld Nord
Grünwettersbach
Stupferich
Freiburg
Vauban
Tübingen
Alte Weberei
Französisches Viertel
Baiersbronn
Hohenwart (Pforzheim)
Mobilitätsbefragung:
8 „Projektquartiere:“ - davon 2 im Bau - eins ohne Kooperation  fünf dokumentierte Quartiere
12 „eigene“ Quartiere

## Slide 26
Einflussfaktoren
Zahlreiche Einflussfaktoren erkennbar
Aber: Valide, quantitative Abbildung aller Einflussfaktoren auf Mobilitätskennwerte war im Rahmen von NEQModPlus nicht realisierbar.
Chart: MIV-Anteil über ÖV-Qualität
| 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5
 | 0.43931 | 0.18248 | 0.19557 | 0.32 | 0.351 | 0.32927 | 0.45714 | 0.68814 | 0.58958 | 0.42857 | 0.76923 | 0.42373 | 0.18 | 0.04 | 0.464 | 0.81 | 0.74
Chart: MIV-Anteil über Radverkehrs-Qualität
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
 | 0.43931 | 0.18248 | 0.19557 | 0.32 | 0.351 | 0.32927 | 0.45714 | 0.68814 | 0.58958 | 0.42857 | 0.76923 | 0.42373 | 0.18 | 0.04 | 0.464 | 0.81 | 0.74
Chart: MIV-Anteil über Nahversorgung
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
 | 0.43931 | 0.18248 | 0.19557 | 0.32 | 0.351 | 0.32927 | 0.45714 | 0.68814 | 0.58958 | 0.42857 | 0.76923 | 0.42373 | 0.18 | 0.04 | 0.464 | 0.81 | 0.74
Chart: MIV-Anteil über Abstand nächstgrößeres Zentrum
| 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7
 | 0.43931 | 0.18248 | 0.19557 | 0.32 | 0.351 | 0.32927 | 0.45714 | 0.68814 | 0.58958 | 0.42857 | 0.76923 | 0.42373 | 0.18 | 0.04 | 0.464 | 0.81 | 0.74

## Slide 27
Vielen Dank – Fragen?